Fahrwerksfehlersuche:

Offroad Dämpfer:

| Ort | Gelände | Problem | Einstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Geraden | Lange Bodenwellen | 1. Durchschlagen | A: Federvorspannung erhöhen B: Federrate erhöhen C: Mehr Druckstufe |
|  |  | 2. Springt zurück, fährt nicht geradeaus | A: Weniger Federrate B: Mehr Zugstufe |
|  |  | 3. Federt nicht aus | A: Weniger Zugstufe B: Federrate erhöhen |
|  | Mittlere Bodenwellen | 1. Aufsetzen, Heck schlägt in welligen Sektionen aus | A: Weniger Zugstufe |
|  |  | 2. Fühlt sich tief an | A: Federvorspannung erhöhen B: Weniger Zugstufe |
|  |  | 3. Zu steif | A: Weniger Federrate B: Weniger Federvorspannung C: Weniger Druckstufe |
|  | Kleine Bodenwellen | 1. Elastisch | A: Mehr Zugstufe |
|  |  | 2. Fühlt sich schwer an | A: Weniger Zugstufe |
|  |  | 3. Fehlende Traktion | A: Weniger Zugstufe |
| Kurven | Einlenken in Kurven | 1. Feder schlägt zurück | A: Weniger Federvorspannung B: Weniger Federrate C: Mehr Zugstufe D: Weniger Druckstufe |
|  | Beschleunigen aus Kurven | 1. Fehlende Traktion | A: Weniger Federrate B: Weniger Zugstufe |
|  |  | 2. Heck bleibt unten | A: Federvorspannung erhöhen B: Federrate erhöhen C: Mehr Druckstufe |
| Landung nach Sprüngen |  | 1. Durchschlagen | A: Federrate erhöhen B: Mehr Druckstufe |
|  |  | 2. Schlägt aus | A: Federrate erhöhen B: Weniger Druckstufe |
|  |  | 3. Springt zurück | A: Mehr Zugstufe |
| Bergauf |  | 1. Springt zurück | A: Weniger Federrate B: Mehr Zugstufe |
|  |  | 2. Aufsetzen, Heck schlägt in welligen Sektionen aus | A: Weniger Zugstufe |
| Bergab |  | 1. Steif | A: Weniger Federrate B: Weniger Federvorspannung C: Weniger Druckstufe |
|  |  | 2. Springt zurück | A: Weniger Federrate B: Weniger Federvorspannung C: Weniger Druckstufe D: Mehr Zugstufe |
| Andere |  | 1. Insgesamt zu steif | A: Weniger Federrate B: Weniger Druckstufe |
|  |  | 2. Fühlt sich elastisch an | A: Weniger Druckstufe |
|  |  | 3. Fühlt sich an als ob nicht genügend Hub genutzt wird | A: Weniger Federrate B: Weniger Druckstufe |